SITUACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES POBLACIONALES EN EL PERÚ

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI), en 1998, el 71.6% de la población  nacional urbana estaba conectada a las redes de alcantarillado y sólo el 9.1% de las aguas residuales generadas tienen algún tipo de tratamiento; y según información de la Dirección Ejecutiva de Saneamiento Básico (DIGESA/ Ministerio de Salud), sólo 19 de los 24 departamentos  existentes están realizando algún tipo de tratamiento de las aguas residuales; siendo la población servida con este servicio del orden del 1’527,000 habitantes y la cobertura de tratamiento del orden sólo del 13.8%. El caudal generado en cerca de las 171 localidades en los que se ubican las plantas de tratamiento en los 19 departamentos; asciende aproximadamente a 1’663,000 m3/dia (2,652 l/s); del cual sólo se trata el 13.7%.

La tabla 1 muestra los caudales de agua residual generados en 19 departamentos del Perú.

Tabla 1 . Caudales de aguas residuales en algunos departamentos del país

| Departamentos | Número de Localidades | Población Servida | Caudal (l/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| Amazonas | 1 | 676 | 1.17 |
| Ancash | 12 | 49 198 | 85.41 |
| Apurímac | 1 | 14 418 | 25.03 |
| Arequipa | 5 | 16 928 | 29.39 |
| Ayacucho | 3 | 12 177 | 21.14 |
| Cajamarca | 12 | 21 505 | 37.24 |
| Huancavelica | 1 | 403 | 0.70 |
| Huánuco | 1 | 16 541 | 28.72 |
| Ica | 19 | 118 928 | 206.47 |
| Junín | 4 | 36 137 | 62.74 |
| La Libertad | 17 | 124 380 | 215.95 |
| Lambayeque | 22 | 145 017 | 251.77 |
| Lima | 19 | 375 493 | 651.90 |
| Moquegua | 3 | 23 661 | 41.08 |
| Piura | 30 | 156 402 | 271.53 |
| Puno | 5 | 102 679 | 178.26 |
| San Martín | 3 | 15 810 | 27.45 |
| Tacna | 2 | 248 256 | 431.00 |
| Tumbes | 11 | 48 694 | 84.54 |
| Total | 171 | 1 527 303 | 2 651.57 |

Fuente:  Dirección Ejecutiva de Saneamiento Bísico (DIGESA).

La información disponible por DIGESA/Ministerio de Salud indica que Las Empresas de Agua y  Alcantarillado de la mayoría de ciudades utilizan el sistema de lagunas facultativas seguida de lagunas aereadas. Otros sistemas como filtros biológicos y lodos activados son muy casuales.

De los 78 sistemas considerados en la tabla 1, sólo 12 evalúan la calidad de sus efluentes, los cuales en su  generalidad son de baja calidad sanitaria (tabla 2). De los 171 sistemas de tratamiento, el 16% (27) reusan los efluentes tratados para la agricultura, descargando las aguas sobre los campos de cultivo o depositándolos en canales de regadío existentes.

La Tabla 2 muestra las principales características del inventario de alcantarillado, tratamiento y uso de aguas residuales en todas las ciudades del Perú.

3

Tabla 2.  Inventario de alcantarillado, tratamiento y uso de aguas residuales en todas las ciudades del Perú

| Nº | Nombre de la ciudad | Departamento | Población urbana (miles/hab) | Dot. agua potable (l/hab/día) | Red de alcantarillado | Planta tratamiento agua residual | Datos efluente de la planta | Uso agrícola agua residual | Fuente de información |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pob. serv. | Disposición final | Nombre | Tipo tecnología | Superf. (m2) | Calidad (CF/100ml) | Lugar disposic. | Caudal L/s | Tipo cultivo | Superf. (ha) | Caudal (L/s) |  |
|  |  |  |  |  | (%) | lugar | caudal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ica | Ica | 120,9 | 120 | 75 | trata | 213 | Caliche | LaAn/LaAe | 128.000 | N.S | Agric. | N.S | Algodón Maíz Pecano Vid | 70 22 5 2 | 119 37 9 3 | EMAPICA |
| 2 | La | Ica Ica Ica Ica | 3,7 31.6 53.3 59.5 | 100 120 120 142 | 85 80 80 83 | trata trata trata trata | 85 8 N.S 129 | La | LaAn/LaAe LaAe LaAn/LaAe LaAn/LaFa | 22.000 15.000 22.400 145.000 | N.S N.S N.S 8 50B+02 | Agric. Agric. Agric. Río | 13 N.S N.S N.S | Tunas | N.S N.S N.S | 6 | EMAPICA SEMAPA EMAPISCO |
| 3 4 5 | Angostura Tinguiña Chincha Pisco |  |  |  |  |  |  | Angostura Sta Rosa Pedregal Gallinazo |  |  |  |  |  | Maíz Algodón Aldogón Maíz |  | 7 N.S N.S |  |
| 6 7 8 | Nasca Marcona Palpa | Ica Ica Ica | 35.5 11,1 8.2 | 120 150 120 | 85 90 85 | trata trata trata | 57 20 3 | Pangaravi Marcona Palpa | LaAn LaAn LaAn | 13.828 33.600 9.600 | N.S N.S N.S | Agric. Mar Río | 30 16 3 | Algodón Maíz | 90 30 | 22 8 | EMAPAVIGSSA SHOUGANG.S.A. EMPAICA |
| 9 10 11 | Sullana Arequipa Tacna | Piura Arequipa Tacna | 9.8 210,0 232,0 | 190 170 132 | 65 80 84 | trata trata trata | 250 386 50 | El Conde Chilpina Copare | LaFa F-Biol-LoAc LaAe | 85.105 24.000 20.000 | 1.00E+06 1.00B+05 2,4B+05 | Agric. Agric. Agric. | 200 386 50 | Eucalipto Cacao Naranja Frijol Arroz | 100 100 100 50 20 | 31 31 26 12 17 | SEDASULLANA EPS-Tacna DESA- EPS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tomate Cebolla Varios Alfalfa M. duro | 10 10 270 29 36.5 | 5 6 270 29 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | trata | 270 | Magollo | LaFa | 204,000 | 4.00E+06 | Agric. | 270 | M.forraje Tuna Flores Alfalfa M.forraje | 173 5 2 49 174 | 3 3 52 173 | EPS-Tacna DESA- EPS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tuna Paprika Ají Flores Frutales | 24 19.5 2 1.5 14 | 15 16 2 2 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entorno Ecolog. | 26 | Eucalipto Pino | 40 6 | 22 4 | EPS-Tacna |

4

Tabla 2.  Inventario de alcantarillado, tratamiento y uso de aguas residuales en todas las ciudades del Perú (continuación)

| Nº | Nombre de la ciudad | Departamento | Población urbana (miles/hab.) | Dot. agua potable (l/hab/día) | Red de alcantarillado | Planta tratamiento agua residual | Datos efluente de la planta | Uso agrícola agua residual |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pob. serv. (%) | Disposición final | Nombre | Tipo tecnología | Superf. (m2) | Calidad (CF/100ml) | Lugar disposic. | Caudal L/s | Tipo cultivo | Superf. (ha) | Caudal (L/s) | Fuente de información |
|  |  |  |  |  |  | lugar | caudal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 13 14 15 16 17 18 | Tacna Tumbes La Cruz Zarumilla A.Verdes Casma El Milagro | Tacna Tumbes Tumbes Tumbes Tumbes Ancash La Libertad | 77,8 7,0 11.5 6,5 24,4 7,0 | 144 140 140 140 220 | 45 80 28 30 95 | trata trata trata trata trata trata | 52 10 15 30 20 38 | Poz.Arunta José +2 L. La Cruz L.Zarumilla L.A.Verde Tabón Alto El Milagro | Poz.Tratra. LaFa LaFa LaFa LaFa La Fa Lagunas | 10.000 10 6 18 8 2.212 | 2B+08 1.00B+04 1.00E+04 1.60E+06 | Agric. Río Queb. Dren Q.La Burra Agric. Agric. T. Eriazo | 54 10 15 30 20 38 | M.forraje Tuna Alfalfa Frutales Varios Varios | 15 26 2 2 5 10 | 17 28 3 2 10* 15* 30* 10 | DESA-Tacna Adm.A.Regant BMFAPA Tumbes |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VER INSIST VER INSIST VER INSIST |
| 19 20 21 22 | Alto Moche Chiclayo Picsi Monsefú | La Libertad Lambayeque Lambayeque Lambayeque | 6,0 250,0 4,0 21,0 | 210 70 100 | 60 85 75 | trata trata trata | 600 4 15 | Alto Moche San José S.N S.N | Lagunas LaAnFa LaFa LaFa | 40 1 1 |  | Ac.pastos Dren agric. Dren agric. Dren agric. |  | T.pastos Agric. Agric. Agric. |  |  | M. de Salud M. de Salud M. de Salud |
| 23 24 25 26 27 | Sta Rosa Mocupe Ferreñafe Posope A. Olmos | Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque | 9,0 4,0 29,0 10,0 8,0 | 60 60 160 100 100 | 70 50 85 80 80 | trata trata trata trata trata | 5 3 20 7 6 | S.N S.N S.N S.N S.N | LaFa LaFa LaFa LaFa LaFa | 1 1 1 1 1 |  | Dren agric. Dren agric. Dren agric. Canal Reg. Q.Nitape | 50 12 | N.S N.S N.S Agric. N.S |  |  | M. de Salud M. de Salud M. de Salud M. de Salud M. de Salud |
| 28 29 30 | Pacora Mochumi Lambay. | Lambayeque Lambayeque Lambayeque | 4,0 6,0 35,0 | 105 85 200 | 50 55 80 | trata trata trata | 3 5 3 | S.N S.N S.N | LaFa LaFa La Fa | 1 1 1 |  | Quebrada Dren agric. Dren agric. | 3 4 10 | N.S N.S Agric. |  |  | M. de Salud M. de Salud M. de Salud |
|  |  |  | 18.806,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.240 |  | 1.515 | 1.011 |  |